## Slide 1
施工现场安全培训
施工现场安全教育培训内容平安教育内容 新进场施工人员必须熟知施工现场规章制度和遵章守纪教育，施工人员需熟知四不伤害. 不伤害自己. 不伤害他人, 不被他人伤害，保护自己不被他人伤害
Notes: 小程序 PPT无忧课件 即可下载

## Slide 2
安全知识与安全标志
劳保用品与化学品的使用
现场机械使用安全须知
消防管理及特种作业管理
高空作业安全常识
现场用电安全常识
急救及相关应急措施
安全施工十大纪律
目 录

## Slide 3
安全知识与安全标志
第一部分
施工现场安全教育培训内容平安教育内容 新进场施工人员必须熟知施工现场规章制度和遵章守纪教育

## Slide 4
安全知识
安全方针
安全第一、预防为主、综合治理
四不伤害
不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不受伤害
三宝
安全帽、安全带、安全网
四口
楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口
五临边
基坑周边、框架结构的施工楼层周边、屋面周边、未安装栏杆的楼梯边、未安装栏板的阳台边
五大伤害
高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌
三违
违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

## Slide 5
安全知识

## Slide 6
安全知识

## Slide 7
劳保用品与化学品的使用
第二部分
施工现场安全教育培训内容平安教育内容 新进场施工人员必须熟知施工现场规章制度和遵章守纪教育

## Slide 8
劳保用品
必须系安全带

## Slide 9
一般化学品都有有害性，带有刺激性气体，有腐蚀、中毒、等危害
使用化学品前应仔细阅读其使用说明书
根据MSDS（化学品安全说明书）确定其应用到防护用品。
不要让任何危险化学品接触到你的皮肤。如有，请及时用清水冲洗掉。
应有指定的场所存放危险化学品
项目上主要危险化学品有：酒精、油漆、汽油、松香水、硫酸、乙醇、丙酮
工艺设备上使用的各种气体如：氮气、氢气、甲烷等
化学品的使用

## Slide 10
危险化学品的预防措施
进行危险品操作应经过培训
01
如进行与危险化学品相关的作业应佩戴防护用品，如防毒面具，橡胶手套，防护服等
03
不要试着用鼻子去闻化学品
02
不要用手直接接触危险化学品如沾上少许化学品，应及时用清水反复冲洗
04

## Slide 11
现场机械使用安全须知
第三部分
施工现场安全教育培训内容平安教育内容 新进场施工人员必须熟知施工现场规章制度和遵章守纪教育

## Slide 12
各部件齐全无破损，放置平稳，斜撑完善，护栏齐全
工作面必须是2块跳板
经过验收后挂牌使用、使用完毕放置到指定区域
使用时严禁移动、轮子必须锁定
移动时严禁放置材料、至少2人进行
验收后的脚手架不得随意更改和拆除
移动脚手架使用须知

## Slide 13
移动脚手架搭设方式
工作面2块跳板
轮子必须锁定
必须安装护栏
脚手架加固措施

## Slide 14
人字梯的使用
不能站在梯子最上端工作
人字梯尽量张开
人字梯安检合格证
防滑垫/保护垫
工作时将梯子放平稳
不要站在最上面2档工作
破损的梯子不能使用
超过2米的高度使用安全带
经检查合格后使用

## Slide 15
伸缩梯的使用
绑定
锁定
防滑垫
人字梯安检合格证
梯子顶部应高出固定点1米
进行有效固定
梯底应有防滑垫子
保证打开的部分充分展开和锁定
倾斜度遵循4：1的比例
经检查合格后使用

## Slide 16
机械设备使用须知
01
使用前首先检查电气线路和机械的安全性
02
操作旋转机械禁止戴手套
03
工作完毕清扫垃圾、剩余材料堆放整齐
04
设备运行中禁止进行检修、清扫工作
05
工作结束将电源关掉，运动部件锁定
06
操作人员的身体必须和运动部件保持一定的安全距离

## Slide 17
起重机械安全操作规程
作业前应伸出全部支腿，撑脚板下必须垫方木。调整机体水平度，无荷载时水准泡居中。
起重机在伸缩臂杆时，应按规定顺序进行。在伸臂的同时，应相应下放吊钩。
机械停放的地面应平整坚实
作业时应有足够的工作场地，起重臂起落及回转半径内无障碍 物，夜间作业应有充足的照明设备
作业前必须检查力矩限制器、变幅指示器、防脱钩装置及吊索具，确认安全
吊车的作业人员和指挥人员必须密切配合，指挥人员必须熟悉所指挥机械性能，操作人员应严格执行指挥人员的信号，如信号不清或错误时、操作人员可拒绝执行

## Slide 18
消防及特种作业管理
第四部分
施工现场安全教育培训内容平安教育内容 新进场施工人员必须熟知施工现场规章制度和遵章守纪教育

## Slide 19
消防知识
非紧急情况不得挪用固定配置的灭火器材
保持消防通道随时畅通
有紧急情况及时上报
按照要求使用易燃易爆危险品
施工现场严禁私拉乱接电线
火警电话119

## Slide 20
灭火器
灭火器的使用：
二氧化碳灭火器
二氧化碳灭火器主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾，还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾
干粉灭火器
干粉灭火器适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电器设备火灾
泡沫灭火器
泡沫灭火器主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾
灭火器的类型：

## Slide 21
吸烟有害健康，会导致口腔癌、食道癌、喉癌、肺癌、胰腺癌、胆囊癌
影响环境
火灾
吸烟危害
吸烟的危害
吸烟管理
吸烟要到指定的专用吸烟区吸烟
不要在在公共场所和施工区域吸烟
烟蒂掐灭后入桶

## Slide 22
特种作业包括：电工、司索，指挥人员、电焊、气割/气焊、架子工、使用可移动电器、使用气动设备、使用液压设备、有毒有害物质处理
特种作业必须经专业培训并持证上岗
进行特种作业必须履行相关的审批手续
进行特种作业时必须有专人监护、服从统一指挥、禁止外人进入
特种作业
01
02
03
04

## Slide 23
作业前必须经项目安全经理部审批，并张贴于施工区域，按照审批的要求采取如配置灭火器材、隔离易燃物、设置监护人等，或者执行其他相关措施；
进行动火作业必须配备相关的防护用品，如手套，衣服，面罩等；
明火作业与易燃物保持至少10米的距离；
作业完毕检查是否有未灭的火星，关闭电气开关，清扫现场；
氧气、乙炔气瓶保持至少5米的距离，垂直固定放置，搬运时不允许在地面滚动，气瓶未使用时应安装保护帽，不能暴露于太阳的暴晒下；
气瓶未使用时压力表和回火器应拆卸，气管放置整齐。
灭火作业

## Slide 24
动火作业必须办理动火许可证
动火作业必须和着易燃物保持足够距离
动火点配备监火人
动火作业必须配备灭火器
动火作业

## Slide 25
重物起吊速度和吊车旋转速度都不能太快，做匀速运动
特种作业-吊装作业

## Slide 26
吊装作业注意事项
作业前必须填写-吊装作业申请单；
吊装区域设置警示维护，配备监护人；
所有起重工作人员应持证上岗；
检查吊具是否完好、不许超载作业；
每次吊装时应使用至少两条导向绳 ；
严禁人员站在吊物的下方；
地面应平实，起重机的四个支腿应受力平衡；
起重负荷不得超过起重机和索具的额定负荷 ；
当绳索与起重物的尖锐边缘接触时，应使用衬垫加以保护；
作业完毕清扫现场，撤销所有围挡和警示标志。

## Slide 27
高空作业安全常识
第五部分
施工现场安全教育培训内容平安教育内容 新进场施工人员必须熟知施工现场规章制度和遵章守纪教育

## Slide 28
从事高空作业要定期体检，经医生诊断、凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业的，不得从事高空作业。
高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋子。
高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物件禁止抛掷。
遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高空、起重作业。
梯子不得缺档，不得垫高使用，梯子横档间距以30cm为宜，使用时上端要扎牢，下端应采取防滑措施，单面梯与地面夹角以60~70度为宜，禁止二人同时在梯上作业，如需接长使用，应绑扎牢固，人字梯底脚要拉牢。
高空作业与地面联系，应设通讯装置，并专人负责。
高空作业安全规程

## Slide 29
现场用电安全常识
第六部分
施工现场安全教育培训内容平安教育内容 新进场施工人员必须熟知施工现场规章制度和遵章守纪教育

## Slide 30
用电安全知识
1、电流对人体的伤害
2、防止触电的技术措施
3、电器火灾的防止
4、电气作业管理措施
5、工人宿舍电气须知
6、电器灭火须知

## Slide 31
临时用电
临时电工必须持证上岗；
临时电的安装、维修、拆除必须由电工完成；
按照规范和要求使用临时电；
有问题及时联系上级领导或维修电工；
不能擅自操作开关电器；
严禁私拉乱接电线；
在密闭空间必须使用安全电压。
每次使用前检查配电箱的完好性；
临时电源线不允许有裸露的线头；
破损的临电设备及时更换；
保护元器件灵敏有效；
单项电220V，三项电380V：相线为黄、绿、红，接地黄绿相间，零线为蓝色；
严禁用金属导线代替熔体。

## Slide 32
临时用电应应做到：破损的不使用，不超载使用，安全使用
理解以下标牌的含义
临时用电须知

## Slide 33
合格的临电配电箱
检查表
上锁
三相防水插座
单相防水插座
临时用电
临电箱违规使用
配电箱无门
无插头

## Slide 34
急救及相关应急措施
第七部分
施工现场安全教育培训内容平安教育内容 新进场施工人员必须熟知施工现场规章制度和遵章守纪教育

## Slide 35
脚手架倾倒——砸伤、坠落
临时电使用——触电（点击、电伤）
洞口临边——跌落、跌伤
安全帽不戴——物体打击
动火、易燃品存放不当——火灾
  其中洞口临边和脚手架发生事故为最多，都属于高空坠落的事故，应加强重视
事故常见类型

## Slide 36
事故发生原因
人的不安全行为
违章指挥
违章操作
违反劳动纪律
物的不安全状态
设备带病运转
设施不健全
防护措施不当
管理缺陷
安全责任制未落实
安全组织不健全
培训不合格
检查不及时
防护用品无保障

## Slide 37
不得玩弄、私拉乱接电气线路
照明灯具远离易燃物
生活区不得用大功率电器
不要在床上吸烟和乱丢烟头
易燃易爆物品按照操作规程操作
发生火灾不可以乘坐电梯
发生火灾时用湿毛巾或衣服捂住嘴
身上着火了就地打滚
火灾的预防与应对

## Slide 38
停止手中的作业，拿附近的灭火器灭火，同时招呼附近的同事一起灭火，并向上级汇报
火灾的应急反应
初始阶段
大火
立即从安全通道有秩序的疏散，同时通知附近的施工人员，及时向领导和项目部报告，到紧急集合点集合，各个班组清点人数。
根据实际情况服从项目部的统一指挥，配合救援小组的救援行动。

## Slide 39
种类 | 联系电话 | 电话
火警 | 消防队 | 119
匪警 | 公安局 | 110
每个员工应有自己上级和亲属的联系电话，各个班组长应有项目部联系电话！
紧急情况联系电话

## Slide 40
安全施工十大纪律
第八部分
施工现场安全教育培训内容平安教育内容 新进场施工人员必须熟知施工现场规章制度和遵章守纪教育

## Slide 41
设立安全施工标志、标牌、公示安全生产制度。
凡进入施工现场必须按规程要求戴好安全帽，高空作业必须系好安全带。
严禁穿拖鞋、凉鞋、高、中跟鞋进入施工现场，不准带小孩进入施工现场。
无安全措施或有安全措施但未向施工人员交底的项目不准开工。
严禁酒后上班，工作时间应精力集中，严禁打闹，互相追逐开玩笑。
电气设备除专业人员外，其他人员不准操作、任意拆动。
施工机械，机动车辆安排专人操作和驾驶，并制定相关制度，未经允许严禁擅自动用。
严格执行安全爆破制度，危险物品必须按照国家有关法律、法规管理和使用。
高空作业时，必须按规章进行管理和使用。
用电作业必须执行安全保护技术措施，排除电器故障要先停电、验电、挂接地线，然后再开始工作。
安全施工十大纪律

## Slide 42
文明施工的反面就是野蛮施工
反面
文明施工
请替换文字内容复制你的内容到此请替换文字内容复制你的内容到此
施工班组卫生要求
警示标识合理到位、维护清晰、临时用电规范使用、消防器材的配备到位等
警示标识
请替换文字内容复制你的内容到此请替换文字内容复制你的内容到此
施工区域和加工区域

## Slide 43
施工现场安全培训
施工现场安全教育培训内容平安教育内容 新进场施工人员必须熟知施工现场规章制度和遵章守纪教育，施工人员需熟知三不伤害. 不伤害自己. 不伤害他人, 不被他人伤害
Notes: 小程序 PPT无忧课件 即可下载

## Slide 44: 感谢您的观看
2026年5月25日
汇报人：夏世涛